## Slide 1: MONITORI (ekrani)
Namena: za prikaz slike
Podela:
monitori sa katodnom cevi
LCD, TFT i LED monitori
plazma monitori
Karakteristike ekrana
Pikel – najmanji elemenat slike na monitoru
Rezolucija monitora = X x Y

## Slide 2
- Dubina boja - broj različitih boja kojim se može predstaviti jedan piksel
28=256
216= 65.536
224= 16.777.216
8-bitna dubina boja 16-bitna dubina boja 24-bitna dubina boja

## Slide 3
LCD MONITORI
Prednosti LCD:
bolji kvalitet slike
mali nivo zračenja
mala potrošnja energije
Konstrukcija LCD monitora:
tečni kristal
vertikalna i horizontalna rešetka
elektrode za polarizaciju
Osobine tečnih kristala:
uvrću ravan polarizacije za 900 bez dovođenja napona
ravan polarizacije se može menjati dovođenjem napona na elektrodama
Vrste LCD prema tipu elektroda:
  sa pasivnom matricim (LCD)
  sa aktivnom matricom (TFT)
vertikalna rešetka
horizontalna
rešetka
tečni kristal

## Slide 4
EKRANI SA AKTIVNOM MATRICOM (TFT)
Kontrola polarizacije svetlosti se vrši pomoću matrice tranzistora. Prednosti:
kraće vreme odziva
bolja kontrast i osvetljenost

## Slide 5: LED MONITORI (LED, OLED) LED MONITORI
Koriste LED diode za pozadinsko osvetljenje
Ostalo je isto kao i kod TFT monitora
Tanki, štedljivi
OLED MONITORI (Organic Light-Emitting Diode)
Nema pozadinskog svetla.
RGB svetlost emituje organski sloj nakon polarizacije pomoću katode i anode
Karakteristike: tanki, štedljivi, skluplji
LED diode
Emitovana svetlost

## Slide 6: PROJEKTOR
Služi za projektovanje slike sa ekrana na platno.
Formati slika
4x3 ( za prezentaciju) 16x9 (za kućni bioskop)
Rezolucije projektora
4x3 format: VGA (640x480),
SVGA (800x600),
16x9 format:
XGA (1024x768) SXGA (1280x1024, 1600x1200) 852x480, 1024x576 i HDTV (1280x720).
Osvjetljenje - jačina svetlosti (lumen).
1000 do 1500 lumena - za prostorije male veličine, 1500-3000 lumena - za srednje prostorije
preko 3000 lumena - za velike prostorije
Radni vek: broj sati rada lampe (2000-5000h)